РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 93831 КВ. МЕТРОВ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:28:010409:156, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г. САЯНСК, МИКРОРАЙОН 9, №11, ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА И ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНТРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории

Основная часть проекта,

подлежащая утверждению

Положения о размещении объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

15-24-ПП-ОЧП

2015

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 93831 КВ. МЕТРОВ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 38:28:010409:156, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г. САЯНСК, МИКРОРАЙОН 9, №11, ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА И ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНТРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории

Основная часть проекта,

подлежащая утверждению

Положения о размещении объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

15-24-ПП-ОЧП

Директор	Хотулев Р.А.

Главный архитектор	Куцакова О.Ю.

2015

# Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 15-24-ПП-ОЧП.С | Содержание тома | 2 |
| 15-24-ПП-ОЧП.ТМ | Состав проектной документации | 3 |
| 15-24-ПП-ОЧП. ТМ | Раздел 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории | 5 |
|  | 1.1. Красные линии | 5 |
|  | 1.2. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства | 6 |
|  | 1.3. Поперечные профили улиц и магистралей | 8 |
|  | 1.4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 9 |

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная часть проекта, подлежащая утверждению |  |
| 1 | 15-24-ПП-ОЧП | Положения о размещении объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
|  | 15-24-ПП-ОЧП | Лист 1. Чертеж планировки территории. Красные линии | М 1:1 000 |
|  | 15-24-ПП-ОЧП | Лист 2. Чертеж планировки территории | М 1:1 000 |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 2 | 15-24-ПП-ОМ | Книга 1. Описание и обоснование положений, касающихся определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. Описание и обоснование установления границ земельных участков |  |
|  | 15-24-ПП-ОМ | Лист 1. Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:10 000 |
|  | 15-24-ПП-ОМ | Лист 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | М 1:1 000 |
|  | 15-24-ПП-ОМ | Лист 3. Эскиз застройки территории | М 1:1 000 |
|  | 15-24-ПП-ОМ | Лист 4. Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:1 000 |
|  | 15-24-ПП-ОМ | Лист 5. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | М 1:1 000 |
|  | 15-24-ПП-ОМ | Лист 6. Схема вертикальной планировки территории | М 1:1 000 |
|  | 15-24-ПП-ОМ-ИТМ ГОЧС | Лист 7. ИТМ ГОЧС. Проектный план. Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:1 000 |
|  |  | Материалы ПП, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |
|  | 15-24-ПП-CD1 | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – комплект текстовых материалов в формате Microsoft Word и графических материалов в формате jpg, tif, bmp, в обменном формате MapInfo Professional (mid/mif) в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра |  |

Проект разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Земельным кодексом Российской Федерации.

Жилищным кодексом Российской Федерации.

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей градостроительному кодексу Российской Федерации).

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказ Минэкономразвития РФ от 03.08.2011 № 388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков».

Прочими нормативными документами, в том числе местными.

Раздел 1 Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1 Красные линии

Каталог координат красных линий закреплен в системе координат МСК 38 (3 зона).

Таблица 1.1 – Каталог координат поворотных и концевых точек красных линий в границах рассматриваемой территории

| Номер точки | Координата X | Координата Y | Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 587571,7 | 3195127 | 23 | 587494,1 | 3195516 |
| 2 | 587585,2 | 3195397 | 24 | 587490,7 | 3195449 |
| 3 | 587541,3 | 3195399 | 25 | 587538,1 | 3195516 |
| 4 | 587527,8 | 3195129 | 26 | 587541,5 | 3195583 |
| 5 | 587586 | 3195415 | 27 | 587497,5 | 3195585 |
| 6 | 587600,9 | 3195725 | 28 | 587494,1 | 3195518 |
| 7 | 587557,6 | 3195727 | 29 | 587542,4 | 3195601 |
| 8 | 587542,2 | 3195417 | 30 | 587546 | 3195675 |
| 9 | 587519,5 | 3195142 | 31 | 587502,1 | 3195677 |
| 10 | 587522,9 | 3195210 | 32 | 587498,4 | 3195603 |
| 11 | 587478,9 | 3195212 | 33 | 587546,9 | 3195693 |
| 12 | 587475,6 | 3195145 | 34 | 587548,6 | 3195727 |
| 13 | 587522,9 | 3195212 | 35 | 587504,7 | 3195730 |
| 14 | 587526,3 | 3195279 | 36 | 587503 | 3195695 |
| 15 | 587479 | 3195214 | 37 | 587465,7 | 3195127 |
| 16 | 587482,4 | 3195282 | 38 | 587479,3 | 3195401 |
| 17 | 587527,5 | 3195304 | 39 | 587434,8 | 3195403 |
| 18 | 587532,1 | 3195395 | 40 | 587421,6 | 3195129 |
| 19 | 587488,1 | 3195397 | 41 | 587480,2 | 3195420 |
| 20 | 587483,6 | 3195306 | 42 | 587495,7 | 3195730 |
| 21 | 587534,6 | 3195446 | 43 | 587450,6 | 3195732 |
| 22 | 587538 | 3195514 | 44 | 587435,7 | 3195422 |

1.2 Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства

| Зона размещения ОКС | Наименование ОКС | Этажность | Параметры ОКС | Мероприятия | Площадь зоны размещения ОКС, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилищное строительство |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 2,368 тыс. м2 жил. фонда | Строительство | 1,18 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 1,776 тыс. м2 жил. фонда | Строительство | 0,88 |
| 3 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 0,592 тыс. м2 жил. фонда | Строительство | 0,29 |
| 4 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 0,592 тыс. м2 жил. фонда | Строительство | 0,29 |
| 5 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 0,592 тыс. м2 жил. Фонда | Строительство | 0,29 |
| 6 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 0,592 тыс. м2 жил. фонда | Строительство | 0,29 |
| 7 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 0,592 тыс. м2 жил. фонда | Строительство | 0,29 |
| 8 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 2,368 тыс. м2 жил. фонда | Строительство | 1,21 |
| 9 | Малоэтажная жилая застройка | 2 | 1,184 тыс. м2 жил. фонда | Строительство | 0,6 |
| Социальная инфраструктура |
| Образование |
| 12 | Детское дошкольное учреждение | 2 | 55 мест | Строительство | 0,32 |
| Торговля |
| 10 | Предприятие торговли (магазин) | 1-3 | 300 м2 торг. площади | Строительство | 0,1 |
| Транспортная инфраструктура |
| Автомобильный транспорт |
|  | Формирование улично-дорожной сети на проектируемых участках в районе проектируемой жилой застройки |  | 2,43 км | Строительство |  |
| Инженерная инфраструктура |
| Теплоснабжение |
| 11 | Центральный тепловой пункт | 1 | 135х90 °С | Строительство | 0,04 |
|  | Сети теплоснабжения |  | 2d219 L = 1,36км | Строительство |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 2d159 L = 2,43 км | Строительство |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 2d133 L = 1,65 км | Строительство |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 2d108 L = 1,68 км | Строительство |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 2d89 L = 0,94 км | Строительство |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 2d76 L = 0,77 км | Строительство |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 2d57 L = 0,74 км | Строительство |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 2d40 L = 0,60 км | Строительство |  |
| Электроснабжение |
| 11 | Трансформаторная подстанция | 1 | 2х630кВА | Строительство | 0,04 |
|  | Кабельные линии электропередач |  | 10 кВ L = 3,79 км | Строительство |  |
|  | Кабельные линии электропередач |  | 0,4 кВ L = 14,46 км | Строительство |  |
| Водоснабжение |
|  | Магистральные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | d100 L = 12,44 км | Строительство |  |
|  | Магистральные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | 2d100 L = 0,93 км | Строительство |  |
| Водоотведение |
|  | Канализационные насосные станции | 1 | 15 куб.м/час | Строительство |  |
|  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации |  | d200 L = 12,25 км | Строительство |  |
|  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации |  | d 100 L = 0,66 км | Строительство |  |
| Санитарная очистка территории |
|  | Мусорные контейнеры (система селективного сбора) | - | 8шт. | Установка |  |

1.3 Поперечные профили улиц и магистралей

Улицы и дороги местного значения. Профиль 1-1

Улицы и дороги местного значения. Профиль 2-2

Проезды. Профиль 3-3

1.4 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2015 г. | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Площадь проектируемой территории - всего | га м2/чел. | 9,38 - | 9,38 347,4 |
| территории жилых зон | га м2/чел. | - - | 7,12 263,7 |
| из них блокированные малоэтажные жилые дома | га м2/чел. | - - | 7,12 263,7 |
| объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | га м2/чел. | - - | 0,10 3,7 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га м2/чел. | - - | 2,16 80,0 |
| рекреационных зон | га м2/чел. | 9,38 - | - - |
| 1.2 Плотность жилой застройки | тыс. м2 общей площади /га | - | 1,5 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел. | - | 0,27 |
| 2.2 Плотность населения в границах проекта планировка | чел./га | - | 28,8 |
| 2.3 Плотность населения в границах жилой застройки | чел./га | - | 37,9 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади | - | 10,66 |
| 3.2 Существующий сохраняемый жилищный фонд | то же | - | - |
| 3.3 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - | - |
| 3.4 Новое жилищное строительство - всего | то же | - | 10,66 |
| в т.ч. блокированные жилые дома | то же | - | 10,66 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел. | место | - - | 55 203,7 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | - - | 300 1 111,1 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 0 | 2,43 |
| улицы и проезды | км | 0 | 2,43 |
| 5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - всего в т. ч. автобус и маршрутные такси | км км | нет нет | нет нет |
| 5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей в т. ч. постоянного хранения временного хранения | машино-мест машино-мест машино-мест | нет нет нет | нет нет нет |
| 6 Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водопотребление - всего | м3/сутки | - | 117,28 |
| 6.2 Водоотведение - всего | то же | - | 101,08 |
| 6.3 Электропотребление | МВт-ч/год | - | 7 810 |
| 6.4 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение проектируемой застройки | млн. Гкал/год | - | 0,0028 |
| 6.5 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке Подсыпка территории | тыс. м3 | - | 49 |